## Slide 1
Ekonomisk bedömning av energirelaterade åtgärder
November 2013
Bengt Bergsten
CIT Energy Management

## Slide 2
Metoder att bestämma lönsamhet i effektiviseringsåtgärder
Återbetalningstid (Pay back)
Nuvärdessmetoden , ex. LCC (Life Cycle Cost)
Annuitetsmetoden
Internräntemetoden, ex. BELOKs Totalprojekt

## Slide 3
Återbetalningstid
(Enkel Pay-Back utan ränta)
Investeringen ses som lönsam om den ger inkomster eller besparingar som betalar investeringen inom den högsta tillåtna återbetalningstiden
a a a a a a a a
4
..............
n år
0 1 2 3
Motsvarar 3,3 år
Enkel att ta fram och enkel att förstå.
Lämpad för investeringsbeslut i tillverkande industri-
med Pay-Back tider på 2-3 år
Tar inte hänsyn till kvalitet – livslängd Driver fram kortsiktigt lönsamma investeringar
Olämplig att använda inom byggnads- och fastighetsområdet

## Slide 4
Ränta
1 2 3
4 ....................n år
Kr
€
r = 0%
r = >>0%
r = >0%
A
n
A
o

## Slide 5
Ränta
0 1 2 3 4 .................n år
Kr
r = 0%
r = >0%
r = >>0%
A
n
A
o

## Slide 6
Ränta
Real ränta
Nominell ränta
r
Real kalkylränta
rn
Nominell kalkylränta
Årlig inflation
rk
Investe-rarens påslag
rk
Investe-rarens påslag
Räntebegrepp

## Slide 7
dvs totala besparingen ska vara
större än totala kostnaden
Nuvärdeskalkyl

## Slide 8
40
30
20
10
0
Nuvärdesfaktor I(r,n)
0 5 10 15 20
Ränta r %
10
20
30
40
Ekonomisk livslängd n år

## Slide 9
Annuitetskalkyl

## Slide 10
Brukstid n
Annuitets faktor P(r,n)
0 10 20 30 40 50
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
15%
6%
10%
8%
Ränta r
0%
Olika brukstider

## Slide 11
Hitta den ränta som ger
B0 = A0
Lönsamhetsvillkor:
Om r är större än en
förutbestämd internränta
så är investeringen lönsam
Internränta

## Slide 12
Relativ energiprishöjning
0% 4%
Ränta 4% 1.100.000 1.500.000
Möjlig investering vid
besparingen 100.000 kr/år
Relativ energiprishöjning
0% 4%
Ränta 4% 1.100.000 1.500.000
Ränta 8% 850.000 1.100.000
Möjlig investering vid
besparingen 100.000 kr/år
Inverkan av ränta och
antagna framtida prisändringar
Möjlig investering kr
Årlig energibesparing kr/år
15
10
5
Kalkylränta r
0 1 2 3 4 5 6 %
Antagen relativ ändring av energikostnaden q
2% 4% 6%
8%
10%
12%
Brukstid 15 år
1
2
3
.
Möjlig investering kr
Årlig energibesparing kr/år
15
10
5
Kalkylränta r
0 1 2 3 4 5 6 %
Antagen relativ ändring av energikostnaden q
2% 4% 6%
8%
10%
12%
Brukstid 15 år
1
2
3
.
15
10
5
Kalkylränta r
0 1 2 3 4 5 6 %
Antagen relativ ändring av energikostnaden q
2% 4% 6%
8%
10%
12%
Brukstid 15 år
.

## Slide 13
Sparad årskostnad
(Kkr/år)
Investe
ring A
(
Kkr
)
v = funkt(r)
a = P(r,n) . A
P(r,n) Annuitetsfaktor
a /A = P(r,n) = tg v
Vinkeln v representerar internränta
Internränta ri

## Slide 14
0 1000 2000 3000 4000 5000 6
000
r =20%
r =15%
r =10%
r =25%
r =8%
r =4%
r =12%
r =6%
800
600
500
400
300
200
100
0
Investering
20
aastat
0 1000 2000 3000 4000 5000 6
000
r =20%
r =15%
r =10%
r =25%
r =8%
r =4%
r =12%
r =6%
800
700
Kkr
Sparad årskostnad Kkr/år
20
år
Internränta ri

## Slide 16
Åtgärdspaket i internräntediagram

## Slide 17
Åtgärdspaket i internräntediagram

## Slide 18
BELOK Totalverktyg
Laddas hem gratis från www.belok.se

## Slide 19
Exempel vid olika investeringskalkyler
Nuvärdeskalkyl:
Nuvärde besparing: 1 246 000 kr > Investeringen (en miljon kr), d.v.s lönsamt
Investering på en miljon kronor (1 000 000 kr)
Beräknad årlig besparing 100 000 kr/år
Kalkylförutsättningar:
  Kalkylränta 5%
  Kalkyltid 20 år
Annuitetskalkyl:
Årlig kostnad (investeringen utlagd på 20 år): 80 200 kr/år < Besparingen (100 000 kr/år), d.v.s. lönsamt
Internräntekalkyl:
Internräntan: 7,8 % > Kalkylräntan (5%), d.v.s. lönsamt
Pay-off kalkyl:
Pay-off tid: 10 år

## Slide 20
Exempel vid olika investeringskalkyler
Kommentarer:
Exemplet i förra bilden var medvetet förenklad. Exempelvis fanns ingen restvärde med efter 20 års drift.
Dessutom fanns inga övriga kostnader med t.ex. årlig drift och underhållskostnad. Alternativt sänkta drift- och underhållskostnader (d.v.s. besparingar).
Ytterligare en förenkling är att framtida energiprisförändringar ej finns med i kalkylen.
Framtida energiprisökningar, e %, kan hanteras på ett enkelt sätt:
Korrigerad kalkylränta = Kalkylränta (%) – e (%)
Exempel: Framtida energiprisökningar, e %, antas till 2%
Korrigerad kalkylränta = 5 % - 2 % = 3 %

## Slide 21
Reflektion kring investeringskalkyler
Om fastighetsföretaget har ett långsiktigt perspektiv så välj kalkylmetod som innehåller ränta och kalkyltid i modellen
Var medveten om att ALLA kalkyler innehåller osäkerheter, både vad gäller besparing och kostnader. Osäkerhet på ± 10 % eller mer inte ovanligt.
Vad skall man göra om man vill bli bättre på att göra investeringskalkyler?
Kontrollera och följ upp vad de verkliga värdena blev, d.v.s. investeringen och besparingen/år. Det är då man kan lära sig att göra säkrare kalkyler!

## Slide 22
Tack för uppmärksamheten