## Slide 1
Hitta åtgärdspaket och bedöma dess lönsamhet
Lönsam energieffektivisering genom Totalprojekt
Projektinnehåll Etapp 1 - Totalprojekt
En kort introduktion
Bengt Bergsten CIT Energy Management

## Slide 2
Projektinnehåll Etapp 1
1:1 Identifiering av åtgärder
1:2 Energiberäkningar
1:3 Kostnadskalkyler
1:4 Lönsamhetskalkyl
1:5 Summering och rapport

## Slide 3
1:1 Identifiering av åtgärder
Att hitta åtgärder för energieffektivisering
Måste göras i samarbete mellan Förvaltare, Driftspersonal och Energikonsult.
Ta fram tillgänglig byggnads- och installationsinformation
Ta fram energistatistik och energifakturor
Genomför en noggrann besiktning på plats
Dokumentera!
Gör lista på åtgärder: Ta med både möjliga och ”omöjliga” åtgärder!

## Slide 4
1:1 Identifiering av åtgärder
Vanliga källor till byggnads- och installationsinformation:
Ritningar; plan, vyer, sektioner, principscheman
Intervju med driftpersonal
Driftkort
Driftdator
OVK protokoll
Energideklaration
Drift- & underhållsinstruktioner
Ev. tidigare energiutredningar

## Slide 5
1:2 Energiberäkningar
Att göra energiberäkningar är den svåraste delen i etapp 1
Upphandlad konsult bör definitivt ha god erfarenhet och kunskap att göra energiberäkningar
Konsulten, och beställaren (!), bör definitivt ha förståelse för att energiberäkningar är osäkra
Utnyttja framtagen byggnads- och installationsinformation men även ev. tidigare utredningar, intervjua driftspersonal mm.
Konsulten bör endast använda validerade beräkningsprogram
Börja med att beräkna besparingen av varje åtgärd för sig
Dokumentera!

## Slide 6
1:3 Kostnadskalkyler
Upphandlad konsult bör definitivt ha god erfarenhet och kunskap att göra kostnadskalkyler
Konsulten, och beställaren (!), bör definitivt ha förståelse för att kostnadskalkyler är osäkra
Kostnadskalkyler kan göras på olika sätt: egen eller inhyrd kalkylator, med sektionsfakta, m.h.a. entreprenör(er) eller kombination av källor.
Dokumentera!

## Slide 7
1:4 Lönsamhetskalkyl
Rangordna åtgärderna i lönsamhetsordning: åtgärd 1 lönsammast, åtgärd 2 näst lönsammast, osv..
Skapa och energiberäkna åtgärdspaket i successiv ordning enligt en speciell metodik
Använd Totalprojekt-program från BELOK (www.belok.se) och lägg in hela det slutliga paketet
Resultatet i form av ett diagram ger information om det inlagda paketet ger tillräcklig lönsamhet (internränta)
Om inte lönsamhetskraven uppnås så ta bort åtgärder från slutet av paketet och framåt

## Slide 8
1:5 Summering och rapport
Beställaren gör upp med konsulten om vad som skall ingå i rapport om Etapp 1.
Om konsult i etapp 1 ej är med i följande etapper krävs noggrann dokumentering av åtgärder.
Förväntad energibesparing
Förväntad lönsamhet